## Slide 1
工业自动化生产系统工程落地之
全程 AI Agent 全自动自主完成闭环设计架构
模型生成 · 系统裁决 · 人类把关
架构设计 v1.1 · 汇报版
覆盖：需求 → 设计 → 实现 → 仿真 → 现场 → 验收 → 运维 全生命周期
导出日期：2026-09-05

## Slide 2
执行摘要（面向决策层）
▪ 问题：工业自动化项目交付周期长、依赖个人经验、知识复用率低
▪ 方案：多 Agent 体系 + “验证即门禁”，需求→设计→编程→仿真→部署→运维全链路自主闭环
▪ 核心原则：模型负责生成，确定性工具负责裁决，人类负责把关
▪ 预期收益：项目周期 -40% 以上，现场调试工时 -50% 以上，知识复用率 ≥60%
▪ 落地路径：四阶段渐进（助手→受控半自动→受限全自动→学习型全自动）
▪ 投资估算（示例）：¥115–245 万初始投入，1.5–2.5 年回收（10 项目/年规模）
红 线：安全事故数为 0 ｜ SIL3+ 安全功能不自动生成 ｜ 危险操作永远人工闸门

## Slide 3
问题与目标：让 Agent 成为“工程主体”
传统痛点
周期长、高度依赖资深工程师个人经验 需求变更与现场调试反复迭代 知识沉淀差、复用率低
架构目标
以可验证、可追溯、可回滚的方式 自主完成需求→运维全程闭环 经验沉淀为随项目增长的学习闭环
▪ 质量由确定性验证器强制把关，而非依赖模型自觉
▪ 人工介入收敛为预先声明的“闸门”，全部留痕可审计
▪ 范围排除：SIL3+ 自动生成、特种设备自动签批、强物理交互全自主

## Slide 4
总体架构：三闭环嵌套
工程闭环（主体）
需求→设计→实现→验证→交付 自动化程度逐级提升
运行闭环（反哺）
生产数据→诊断/优化→再部署 现场数据反哺工程
学习闭环（增强）
经验→案例/模板/标准库 随项目增长而增强
▪ 工程闭环是主体：每阶段产出经确定性验证器放行（验证即门禁）
▪ 运行闭环把生产现场数据回灌设计；学习闭环把项目经验沉淀复用

## Slide 5
总体架构：六层分层
L5 人机协作层
监督面板 · 审批流 · 任务分配（人只走预定义入口，全程留痕）
L4 编排与治理层
Orchestrator 编排 · 任务分解 · 闸门与升级引擎 · 全量审计
L3 Agent 执行层
9 个专业 Agent：需求/设计/电气/程序/HMI/仿真/文档/现场/运维
L2 工具与协议层
MCP/A2A 总线 · TIA/CODESYS/TwinCAT · E-CAD · 仿真 · OPC UA · 版本库
L1 数据与知识层
标准/模板/案例库（RAG）· 数字孪生模型库 · 全链路追溯库
L0 基础设施层
LLM 服务（通用+领域）· 算力与边缘节点 · 存储（现场可离线）

## Slide 6
核心机制：验证即门禁（Verify-as-Gate）
生成 → 验证 → 放行 / 驳回 （确定性验证器裁决，不依赖模型自觉）
专业域 | 验证器示例 | 输出证据
控制程序 | PLC 编译 / Lint（命名、未用变量、禁止指令） | 编译日志、Lint 报告
电气设计 | E-CAD 规则检查（短路、未连接端子、物料校验） | 规则检查报告
需求 | 完整性 + 一致性 + 可测性检查 | 追溯矩阵、缺口报告
仿真 | 数字孪生虚拟调试用例（节拍/联锁/报警/故障注入） | 通过率、时序数据
安全 | IEC 61511 / ISO 13849 / IEC 62061 条款初查 | 符合性初查表（人工终审）
网络 | IEC 62443 分区检查、未授权端口清单 | 配置审计报告
双 Agent 交叉评审仅作辅助证据，不替代确定性验证器；安全关键逻辑可引入形式化验证（nuXmv/PLCverif）

## Slide 7
Agent 体系：9 个专业 Agent + 编排器
需求工程
协议/URS→需求矩阵+澄清问题
方案设计
架构选型·IO 估算·SIL 初评
电气设计
原理图·IO 清单·BOM 校验
控制程序
IEC 61131-3 生成+编译内环
HMI/SCADA
画面/报警组态+一致性校验
仿真验证
数字孪生虚拟调试·故障注入
文档合规
文档包+符合性初查+HAZOP/FMEA
现场实施
点检/联调脚本+诊断（上电人工）
运行运维
根因分析+优化提案回灌闭环
编排器 Orchestrator：DAG 任务分解 · 调度与失败升级 · 多项目隔离（无权批准闸门）

## Slide 8
闭环机制：内环 / 外环 / 学习环
内闭环 · 自动修复
生成 → 验证 fail → 诊断 → 修复 → 重验 重试默认 ≤3 次，超出即升级 修复以验证器输出为依据
外闭环 · 人工介入
升级包必含：上下文 + 产物与证据 + 失败原因 + 候选方案 裁决回写状态机并成为学习样本
学习闭环 · 经验沉淀
通过产物→模板库；失败-修复对→案例库 人工裁决→规则库；现场变更→变更案例库 学习管线初筛 + 人工定期审核
三环贯通：内环保质量，外环保可控，学习环让体系随项目数量增长而增强

## Slide 9
全链路可追溯 + 变更影响分析
▪ 四库联动、单一数据源：需求库 / 工程资产仓库 / 追溯库 / 验证证据库，以需求 ID 贯通全程
▪ 资产即代码：图纸/程序/组态/测试全部版本化，Agent 一切修改可 diff、可回滚
▪ 每次生成记录：输入版本、模型与提示词版本、验证证据、Agent/人身份、时间戳
变更影响分析（有向图遍历） 需求节点→设计节点→实现节点→测试节点，变更沿图正向遍历下游可达节点
直接影响
同一节点产物需重新生成 自动触发重新生成+验证
间接影响
下游节点需重新验证 进入待办队列
潜在影响
语义相关但无直接链接 模型辅助判断 + 人工确认

## Slide 10
人机边界：自动化分级与强制闸门
等级 | 名称 | Agent 权限 | 人工角色
A0 | 辅助 | 生成草案、检索、检查 | 人完成全部决策与实现
A1 | 受控半自动 | 生成+验证+自动修复，闸门前停 | 人批闸门、终审
A2 | 受限全自动 | 闸门由规则自动放行（标准项目） | 人仅例外介入、抽查
A3 | 学习型全自动 | 运维优化提案自动进入闭环 | 人治理知识库与规则
▪ 6 项不可移除闸门：需求基线确认 ｜ 方案评审 ｜ SIL 功能认证工程师终审 ｜ 现场首次上电/带能动作 ｜ 验收签字 ｜ 生产在线变更部署
▪ 危险操作（上电/带能/在线强制变量/安全程序修改）在任何等级下都是人工闸门，不随等级放开

## Slide 11
安全、合规与业务连续性
▪ 功能安全：IEC 61511（过程）/ ISO 13849、IEC 62061（机械）——Agent 仅出草案与初查，认证决策由人负责
▪ 网络安全：IEC 62443 分区与纵深防御；Agent 生成程序/组态遵循 IEC 62443-4-1 安全开发生命周期
▪ 权限最小化：工程区读写、生产网只读、在线写入需审批；全量决策日志加密存证、可导出审计包
▪ 责任划分：Agent 负责生成与自验证，人类闸门负责放行决策，事故追溯以日志为证据链
灾难恢复（示例目标，按企业校准）
▪ 编排器/闸门主备部署，任务状态持久化 ▪ 工程资产多副本+异地备份：RPO≤24h、RTO≤4h ▪ 模型中断降级：关键验证器本地化、模型多路冗余 ▪ 恢复演练每季度一次

## Slide 12
数据与知识层：冷启动策略
▪ 标准库（GB/IEC/ISO/VDI 结构化条款）＋ 模板库（程序框架/画面规范/文档模板）＋ 案例库（历史项目/失败-修复对/现场变更）
▪ 检索结果必须带出处与版本；命中率低的领域标记“知识空白”，触发补库任务
① 种子库构建
历史项目提取 ≥20 个已验证程序模板 ≥5 套标准检查清单 ≥10 个典型案例（含失败-修复对）
② 最小可用规模
模板库 ≥20 条、案例库 ≥30 条 标准库覆盖主营业务 低于规模 → 退化为纯生成模式并显式标示
③ 质量门控
初始入库：资深工程师逐条审核 后续增量：学习管线初筛 + 人工抽检（≥20%）

## Slide 13
关键使能技术
▪ 模型：通用大模型 + 领域微调；结构化元数据强制 JSON Schema 校验，代码/图纸由确定性验证器裁决
▪ 多模态：图纸理解（电气图/P&ID）、现场照片诊断、界面截图理解；关键结论必须附证据
▪ 确定性验证引擎：编译 / Lint / E-CAD 规则 / 仿真 / 规范检查；“无可自动化接口的验证环节宁可人工，不可假自动”
▪ 工具协议：MCP/A2A 能力总线封装 TIA Openness、CODESYS、TwinCAT、E-CAD、OPC UA；云端编排 + 边缘执行（离线可用）
▪ 模型治理：每次生成记录模型/提示词版本；模型升级触发回归验证（最近 N 个交付项目重新编译/仿真）；提示词变更走变更审批

## Slide 14
落地路径：四阶段渐进
阶段一 · AI 助手
A0→A1 起步 · 1-2 季度
程序单点 + 本地编译内环 退出：首生成编译 ≥80%
阶段二 · 受控半自动
A1 · 2-4 季度
全链工具 + 闸门体系 + 追溯库 退出：缺陷密度较基线 -30%
阶段三 · 受限全自动
A2 · 标准产线试点
规则化闸门自动放行 + 人工抽查 退出：闸门外介入 ≤2 次/项目
阶段四 · 学习型全自动
A3 · 运行闭环接通
学习管线常态化、扩展行业 退出：周期 -40% 持续两季度
铁律：先单点后全链 · 先离线后在线 · 先低风险后高风险；任何阶段出现安全/重大质量事故即整体降级复盘

## Slide 15
成本模型与 ROI（示例口径，立项前须按企业实际重算）
初始投入（CAPEX） | 估算 | 年度收益（10 项目/年） | 估算
Agent 平台开发/集成 | ¥80-150 万 | 工程人力节省（40%） | ¥60-100 万/年
工程软件许可（TIA/EPLAN） | ¥20-50 万 | 现场调试工时节省（50%） | ¥20-40 万/年
算力与基础设施 | ¥10-30 万 | 质量成本降低（返工减少） | ¥10-20 万/年
培训与变革管理 | ¥5-15 万 | 知识复用边际成本递减 | 逐年递增
合计 | ¥115-245 万 | 投资回收期 | 约 1.5-2.5 年
注：收益换算系数（人力等效、返工率）需按企业人力成本与订单结构校准

## Slide 16
评价指标与风险对策
核心指标 | 目标（示例基线） | 核心指标 | 目标
首次生成编译通过率 | A1 ≥ 80% | 现场调试工时比 | 下降 ≥ 50%
含内环修复后编译通过率 | A1 ≥ 95% | 一次验收通过率 | ≥ 80%
虚拟调试缺陷密度 | 较 3 年人工基线 -30% | 模板复用率 | ≥ 60%
闸门外人工介入 | ≤ 2 次/项目 | 项目周期缩短率 | ≥ 40%
追溯覆盖率 | 100% | 安全事故数 | 0（红线）
▪ 主要风险对策：幻觉→确定性门禁+证据强制；接口封闭→可自动化接口为硬条件；知识库污染→初筛+人工抽检；信任崩塌→分级降级复盘
▪ 首次生成 80% 基线参考 Agents4PLC 公开结果（首生成 70–85%，多轮修复后 95%+）

## Slide 17
总结与下一步
模型生成 · 系统裁决 · 人类把关
▪ 唯一覆盖“全程”的闭环设计：业界实现（Eigen/SemaPLC/Agents4PLC）均只覆盖中段，本架构覆盖需求→运维 7 段
▪ 三层闭环：工程环（内环修复+外环升级）+ 运行环（现场反哺）+ 学习环（经验沉淀）
▪ 全自动可审计：A0–A3 分级 + 不可移除闸门 + 全量决策日志
▪ 落地对标：Eigen 为商用标杆、SemaPLC/Agents4PLC 为组件与基准来源
v2.0 候选：组织变革转型路径 ｜ 供应商评估矩阵 ｜ 跨厂商迁移策略 ｜ 性能与扩展性 ｜ 行业垂直化适配 ｜ FAT/SAT/VAT 详细策略
参考：Eigen（automation.com）· Agents4PLC（arXiv:2410.14209）· SemaPLC（github.com/midea-ai/SemaPLC）· RealPLC（TIA Openness 闭环）